Утверждаю

Директор ГБПОУ  БМК

_________ Г.К. Хубетдинов

«14» марта 2017 г.

ЗАДАНИЯ

Республиканской олимпиады профессионального мастерства 2017 г. обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий

22.00.00. Технологии материалов

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов

Комплексное задание I уровня

  - Тестовое задание (всего 20 баллов)

| Вопрос 1 | Варианты ответов |
| --- | --- |
| В электронной таблице в ячейке А1 записано число 5, в В1 — формула =А1*2, в С1 — формула =А1+В1. В ячейке С1 содержится значение: | А) 15; |
|  | Б) 10; |
|  | В) 20; |
|  | Г) 25. |
| Вопрос 2 | Варианты ответов |
| Для механического удаления окалины применяется следующее оборудование: | А) окалиноломатели, шлифовальные и иглофрезные машины; |
|  | Б) травильные ванны; |
|  | В) токарные и фрезерные станки; |
|  | Г) лазерные и ультразвуковые установки. |
| Вопрос 3 | Варианты ответов |
| Аббревиатура международной организации по стандартизации | А) ISO; |
|  | Б) ГОСТ; |
|  | В) ТУ; |
|  | Г)ТИ . |
| Вопрос 4 | Варианты ответов |
| Виды освещения на предприятиях металлургии: | А) солнечное; |
|  | Б) прожекторное; |
|  | В) естественное и искусственное; |
|  | Г) отражательное. |
| Вопрос 5 | Варианты ответов |
| Административная ответственность наступает с | А) 14 лет; |
|  | Б) 16 лет; |
|  | В) 18 лет; |
|  | Г) 20 лет. |
| Вопрос 6 | Варианты ответов |
| Раздел метрологии, изучающий вопросы измерения качества объектов, это | А) квалиметрия; |
|  | Б) измерения; |
|  | В) погрешность; |
|  | Г) сертификация. |
| Вопрос 7 | Варианты ответов |
| Дополнительное оборудование используют: | А) для выполнения операций очистки, травления и правки деталей; |
|  | Б) проведения термической обработки; |
|  | В) охлаждения и очистки охлаждающей жидкости; |
|  | Г) как подъемно-транспортное оборудование. |
| Вопрос 8 | Варианты ответов |
| В условиях рыночной экономики большая часть собственности является: | А) государственной; |
|  | Б) муниципальной; |
|  | В) частной; |
|  | Г) региональной. |
| Вопрос 9 | Варианты ответов |
| В поле реляционной базы данных БД могут быть записаны: | А)только номера записей ; |
|  | Б) как числовые, так и текстовые данные одновременно; |
|  | В) данные только одного типа; |
|  | Г) только время создания записей. |
| Вопрос 10 | Варианты ответов |
| Последовательность проведения инструктажей при устройстве на работу: | А) повторный, первичный, вводный, внеплановый; |
|  | Б) повторный, внеплановый, первичный, вводный; |
|  | В) вводный, первичный, повторный, внеплановый; |
|  | Г) внеплановый, повторный, вводный, первичный. |
| Вопрос 11 | Варианты ответов |
| В каждом трубчатом муфеле протяжной электропечи протягиваются: | А) 18 нитей проволоки; |
|  | Б) 10 нитей проволоки; |
|  | В) 24 нити проволоки; |
|  | Г) одна нить проволоки или тонкой трубы. |
| Вопрос 12 | Варианты ответов |
| Основными объектами измерений являются величины: | А) постоянные; |
|  | Б) показательные; |
|  | В) полученные; |
|  | Г) физические. |
| Вопрос 13 | Варианты ответов |
| Конструктивно колпаковые печи выполняют: | А) квадратными; |
|  | Б) цилиндрическими и прямоугольными; |
|  | В) с поддонами; |
|  | Г) рельсами. |
| Вопрос 14 | Варианты ответов |
| Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет составляет: | А) 28 дней; |
|  | Б) 31 день; |
|  | В) 24 дня; |
|  | Г) 14 дней. |
| Вопрос 15 | Варианты ответов |
| Структурированная информация, которая содержит характеристики объекта или класса объектов, это | А) база данных; |
|  | Б) информационная система; |
|  | В) таблица; |
|  | Г) сведения. |
| Вопрос16 | Варианты ответов |
| Опережающая стандартизация, это | А) принцип создания оборудования из стандартных агрегатов; |
|  | Б) отбор объектов, применение которых нецелесообразно; |
|  | В) установление оптимального числа типов деталей; |
|  | Г) установление требований, необходимых в последующее время. |
| Вопрос 17 | Варианты ответов |
| Домен это | А) столбцы таблицы данных; |
|  | Б) строки таблицы данных; |
|  | В) правило составления таблиц; |
|  | Г) процесс выбора данных. |
| Вопрос 18 | Варианты ответов |
| Какие производственные факторы не относятся к регулируемым: | А) качество строительных зданий, сооружений; |
|  | Б) интенсивность теплового излучения; |
|  | В) количество людей, животных в помещении; |
|  | Г) климатообразующий фактор. |
| Вопрос 19 | Варианты ответов |
| Себестоимость это | А) Выпуск новых денег в обращение |
|  | Б) Превышение расходов над доходами |
|  | В) Смета государственных доходов и расходов на год |
|  | Г) Затраты предприятия на производство и реализацию продукции |
| Вопрос 20 | Варианты ответов |
| Звуковые колебания с частотой менее 16-20 ГЦ называются: | А) инфразвуковыми; |
|  | Б) ультразвуковыми; |
|  | В) ионизирующими; |
|  | Г) инфракрасными. |
| Вопрос 21 | Варианты ответов |
| Как называются тщательно изготовленные образцы проб с точно установленным содержанием всех элементов: | А) исследуемые образцы; |
|  | Б) анализируемые образцы; |
|  | В) стандартные образцы состава; |
|  | Г) идеальные образцы. |
| Вопрос 22 | Варианты ответов |
| При каком движении газа происходит интенсивное его перемещение: | А) при турбулентном; |
|  | Б) при ламинарном; |
|  | В) при инерционном; |
|  | Г) при струйном. |
| Вопрос 23 | Варианты ответов |
| К какой группе материалов относится сплав марки А20: | А) к углеродистым инструментальным сталям; |
|  | Б) к углеродистым качественным конструкционным сталям; |
|  | В) к сталям с высокой обрабатываемостью резанием; |
|  | Г) к сталям обыкновенного качества. |
| Вопрос 24 | Варианты ответов |
| Понятия: «созревание осадка», «доведение тигля до постоянной массы», «деконтация» относятся к следующему методу анализа: | А) титриметрический; |
|  | Б) гравиметрический; |
|  | В) оптический; |
|  | Г) потенциометрический. |
| Вопрос 25 | Варианты ответов |
| При каком давлении в печи будут выбиваться газы через неплотности и отверстия: | А) при равном атмосферному; |
|  | Б) при большем атмосферного; |
|  | В) при меньшем атмосферного; |
|  | Г) при разряжении. |
| Вопрос 26 | Варианты ответов |
| Установите правильную последовательность действий в титриметрическом анализе: A. Добавьте вспомогательные растворы и индикатор, при необходимости, в коническую колбу. Б. Возьмите аликвотную часть анализируемого раствора и перенесите её в коническую колбу. B. Оттитруйте анализируемый раствор. | А) Б, А, В; |
|  | Б) А, Б, В; |
|  | В) В, А, Б; |
|  | Г) Б, В, А. |
| Вопрос 27 | Варианты ответов |
| 1. Силумины - это 2. Бронзы - это 3. Латуни - это 4. Чугун - это А. Сплав железа с углеродом, где углерода больше 2,14% Б. Сплавы меди В. Сплавы меди с цинком Г. Сплавы алюминия | А) 1 – А, 2- Б, 3 – В, 4 – Г; |
|  | Б) 1 – Г, 2- Б, 3 – В, 4 – А; |
|  | В) 1 – Б, 2- А, 3 – В, 4 – Г; |
|  | Г) 1 – В, 2- Г, 3 – А, 4 – Б. |
| Вопрос 28 | Варианты ответов |
| Управление - это | А) умение обосновывать и принимать решение; |
|  | Б) определяет направление роста организации; |
|  | В) процесс планирования организации, мотивации и контроля; |
|  | Г) принимать решения. |
| Вопрос 29 | Варианты ответов |
| Установите последовательность технологических операций процесса горячей штамповки под молотом: А. правка поковки; Б. резка заготовки; В. нагрев заготовки; Г. обрезка заусенцев; Д. штамповка. | А) Б, Д, В, Г, А; |
|  | Б) Б, Г, Д, В, А; |
|  | В) Б, А, Д, Г, В; |
|  | Г) Б, В, Д, Г, А. |
| Вопрос 30 | Варианты ответов |
| 1.Условие серых тел: 2. Условие абсолютно черных тел: 3. Условие абсолютно черных тел: 4. Условие абсолютно прозрачных тел: А. R+D=0; А=1 Б. A+D=0; R=1 В. A+R+D=0 Г. A+R=0; D=1 | А) 1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г. |
|  | Б) 1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г; |
|  | В) 1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А; |
|  | Г) 1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В. |
| Вопрос 31 | Варианты ответов |
| Установите правильную последовательность действий в рН-метрии: А. Провести градуировку рН-метра с помощью стандартных растворов. Б. Приготовить стандартные буферные растворы с точно известным рН. Число стандартных растворов 2 – 5 (например, растворы с рН = 4.01; 9.18) В. Завершив работу, опустить электрод в специальный раствор хранения. Г. Измерить рН исследуемого раствора. | А) А, Б, В, Г; |
|  | Б) Б, А, Г, В; |
|  | В) Г, Б, А, В; |
|  | Г) В, А, Г, Б. |
| Вопрос 32 | Варианты ответов |
| Что представляет собой уровень управления? | А) вид ответственности; |
|  | Б) вид руководства; |
|  | В) ступень подчиненности и ответственности; |
|  | Г) вид подчиненности. |
| Вопрос 33 | Варианты ответов |
| Установите последовательность технологических операций при патентировании: А. выдержка; Б. нагрев проволоки выше верхней критической температуры Ас3; В. промывка; Г. погружение в изотермическую среду с температурой 450—550 °С. | А) Б, А, Г, В; |
|  | Б) А, Б, В, Г; |
|  | В) Г, В, Б, А; |
|  | Г) В, А, Г, Б. |
| Вопрос 34 | Варианты ответов |
| Наиболее эффективным считается управление, соответствующее точке | А) 5,5; |
|  | Б) 1,1; |
|  | В) 9,9; |
|  | Г) 8,8. |
| Вопрос 35 | Варианты ответов |
| Люминесцентный метод позволяет выявлять только: | А) внутренние трещины; |
|  | Б) микроструктуру; |
|  | В) ликвационные зоны; |
|  | Г) только поверхностные дефекты. |
| Вопрос 36 | Варианты ответов |
| Указать горючие составляющие топлива по их калорийности: А. C - углерод; Б. Н2 – водород; В.S – сера. | А) А, Б, В; |
|  | Б) В, А, Б; |
|  | В) А, В, Б; |
|  | Г) Б, А, В. |
| Вопрос 37 | Варианты ответов |
| В зависимости от руководящей инстанции, в которой принимается решение, оно бывает: | А) высшего уровня; |
|  | Б) базового уровня; |
|  | В) административного уровня; |
|  | Г) повышенного уровня. |
| Вопрос 38 | Варианты ответов |
| Распределение температуры в различных точках пространства называется | А) пространственным полем; |
|  | Б) изометрическим полем; |
|  | В) температурным полем; |
|  | Г) трехмерным полем. |
| Вопрос 39 | Варианты ответов |
| Установите соответствие между видами анализов 1. химический; 2. физико-химический; 3. физический. А. потенциометрический; Б. титриметрический; В. рентгеноспектральный. | А) 1-Б, 2-А, 3-В; |
|  | Б) 1-А, 2-Б, 3-В; |
|  | В) 1-Б, 2-В, 3-А; |
|  | Г) 1-В, 2-А, 3-Б. |
| Вопрос 40 | Варианты ответов |
| Наилучший эффект принятия важных управленческих решений дает: | А) сочетание опыта, знаний, интуиции менеджера, использование современных технологий принятия управленческих решений; |
|  | Б) сочетание убеждения и профессиональных знаний; |
|  | В) сочетание профессиональных навыков и интуиции; |
|  | Г) сочетание профессиональных навыков и убеждений. |

1.2 Переведите профессиональный текст на русский язык с использованием словаря (всего 10 баллов)

Английский текст

THE STAGES OF MODERNIZATION OF FERROUS METALLURGY OF THE SOUTHERN URALS

Abstract

This article is an attempt of applying modernization approach to the study of the history of development of ferrous metallurgy of the southern Urals. Southern Urals became the object of intense mining development in the second half of 18th century. The feature of the South Ural mining industry was a primary construction and development of the particular plants. The plants of the region were the largest in Russia, had a powerful raw and fuel and energy base, the were well-equipped and stable functioning. They have passed all stages of modernization of industrial development. Pre-industrial modernization touched them as a result of technological equipment in the late 18th - first half of 19th century It manifested itself in slight improvements in the mining and logging, in replacement of canted bellows by cylindrical, in changing of sizes and shapes of melting furnaces and hearths and in total replacement of them by cupolas. The decline of serfdom and the emergence of capitalism has opened up opportunities for the intensive modernization of the Ural metallurgy. Grunder economy efforts of the owners, active investment from European and domestic banks and joint stock companies, government support subsidies for new projects contributed to the implementation of large-scale modernization of factories of ferrous metallurgy of the southern Urals, raised their productivity and competitiveness. Factories of ferrous metallurgy were significant assets during the World War I and the Civil war, they also contributed to socialist industrialization of the country. During the great Patriotic war, the Urals and southern region were one of the main bases, supplying the Red Army with tanks, planes, artillery and ammunition. Plants of the southern Urals were subjected to further upgrade and got the objective conditions for intensive development in the 50-70s of 20th century. “Perestroika” and “deindustrialization” on the turn of 20th and 21st centuries caused irreparable damage to ferrous metallurgy of the southern Urals, resulting in closure of many factories or their conversion to production of less significant products.

Keywords

- blast furnace

- bloomery method

- cupola

- kandoussi method

- steam hammers

- open-hearth and Bessemer furnace

- damask steel

- steel guns

- privatization of the mining districts

- Russian and European investors

1.3 Задание по организации работы коллектива (всего 10 баллов)

1.3.1. Выполнение расчетов технико-экономических показателей производства (всего 5 баллов).

В базовом периоде выпуск продукции составил 8200 тыс. руб., среднегодовая выработка – 51 000 руб., плановый выпуск продукции по сравнению с базовым периодом увеличится на 10%, плановая численность рабочих составит 167 человек.

Определите запланированный прирост производительности труда за счет внедрения новой техники.

1.3.2. Ситуационная задача (всего 5 баллов).

Вы – директор компании. Какие затраты на персонал вы запланируете на этапе экономического подъема вашего предприятия?

Утверждаю

Директор ГБПОУ  БМК

_________ Г.К. Хубетдинов

«14» марта 2017 г.

ЗАДАНИЯ

Республиканской олимпиады профессионального мастерства 2017 г. обучающихся по укрупненной группе специальностей и профессий

22.00.00. Технологии материалов

22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов

Комплексное задание II уровня

Общая часть

Задание 2.1. Провести исследование образца стали с применение средств измерения и контроля качества продукции (всего 30 баллов).

2.1.1. Определить содержание марганца в образце стали с помощью фотоколориметра КФК-2 и стандартных образцов состава, сделать вывод о соответствии или не соответствии заявленной марки стали по данному показателю (6 баллов).

Протокол №1

|  | Массовая доля марганца, % |
| --- | --- |
| № пробы |  |
| Образец 1 |  |
| Заключение |  |

2.1.2. С использованием металлографического микроскопа Биомед ММР-1 распознать и классифицировать материалы по внешнему виду, происхождению и свойствам (6 баллов)

Протокол №2

| № пробы | Эскиз микроструктуры | Структурные составляющие |
| --- | --- | --- |
| Образец №2 |  |  |
| Заключение |  |

Протокол №3

| № пробы | Эскиз микроструктуры | Структурные составляющие |
| --- | --- | --- |
| Образец №3 |  |  |
| Заключение |  |

2.1.3. По эскизам микроструктур металлов и сплавов обнаружить дефекты и предложить методы их предупреждения и устранения (6 баллов).

Протокол №4

| № пробы | Эскиз микроструктуры | Структурные составляющие | Вид дефекта | Способы предупреждения и устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец №4 |  |  |  |  |
| Заключение |  |

Протокол №5

| № пробы | Эскиз микроструктуры | Структурные составляющие | Вид дефекта | Способы предупреждения и устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец №5 |  |  |  |  |
| Заключение |  |

2.1.4. Определите механические характеристики металлов и сплавов на основе  измерения твердости поверхности с использованием твердомера динамического малогабаритного ДТМ-3 (6 баллов).

Протокол №6

| № пробы | Средняя твердость с 3-х замеров, НВ | Предел прочности , МПа | Условный предел текучести , МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец №6 |  |  |  |
| Заключение |  |

Протокол №7

| № пробы | Средняя твердость с 3-х замеров, НВ | Предел прочности , МПа | Условный предел текучести , МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец №7 |  |  |  |
| Заключение |  |

2.1.5. В программе PowerPoint создать презентацию из 3-5 слайдов по итогам исследования (6 баллов).

Вариативная  часть

Задание 2.2. Профессиональное (всего 30 баллов).

2.2.1. Решить практическую задачу (10 баллов). Выполнить расчет горения газообразного топлива, сухой состав которого, приведен в таблице, %:

| СН4 | С2Н6 | N2 | W,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77,3 | 9,3 | 13,3 | 46 |

- Произвести пересчет сухого газа во влажный.

- Определить теплоту сгорания топлива.

- Определить объем кислорода V02, м3.

- Определить объем воздуха, Vв, м3 (при n -  коэффициент расхода воздуха, n=1,1; k – соотношение к кислороду, содержащихся в воздухе в объемном соотношении, k=3,762).

2.2.2. Разработать технологический изготовления нержавеющей проволоки аустенитного класса (10 баллов).

| Технологическая операция | Назначение операции | Оборудование для обеспечения технологического процесса |
| --- | --- | --- |

2.2.3. Оформить требования к видам и методам контроля качества при осуществлении технологического процесса изготовления нержавеющей проволоки аустенитного класса, позволяющие предупредить появления дефектов (10 баллов).

| Вид контроля | Назначение контроля | Контролируемые параметры | Средства измерения | Возможные нарушения технологического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |